## Slide 1
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Laureanda: Antonella Fortuna
Relatore: Stefania Perri
26 aprile 2022
Progettazione e caratterizzazione di un sistema embedded per il calcolo approssimato della funzione esponenziale

## Slide 2
Introduzione
Soluzione
Strumenti
Risultati
In conclusione
Sommario

## Slide 3
Introduzione

## Slide 4
Lo scopo dei sistemi di stereo visione è quello di ricostruire tridimensionalmente una scena utilizzando due immagini riprese da due punti di vista leggermente diversi, estraendo ulteriori informazioni spaziali sulla profondità della scena.
Cos’è la stereo visione

## Slide 5
La stereo visione è utilizzata in una varietà di applicazioni, tra cui il people tracking , la navigazione robotica mobile. Viene anche utilizzata nell'automazione industriale e nelle applicazioni di visione artificiale 3D per eseguire attività come il prelievo di contenitori e l'identificazione di oggetti 3D.
Usi della stereo visione

## Slide 6
Rettificazione delle immagini
Calcolo della disparità
  Calcolo support weights
  Computazione Matching Costs
  Calcolo dissimilarità
Steps per la ricostruzione di immagini

## Slide 7
Sia P il pixel centrale della finestra esaminata ed R un suo pixel vicino, il support weight relativo alla coppia (R,P) è dato dalla seguente formula:
La funzione esponenziale rende l’algoritmo non hardware-friendly.
Problema

## Slide 8
Soluzione

## Slide 9
Per favorire la realizzazione hardware del sistema si semplifica la funzione esponenziale facendo uso della seguente funzione piecewise
Soluzione

## Slide 10
Per riprodurre la precedente funzione si può far uso di un blocco if-else .
Implementazione Soluzione Software

## Slide 11
La soluzione hardware esattamente come quella Software fa uso di un blocco condizionale, ma anziché controllare l’intero valore ; seguendo la logica binaria controlla al più due bit di esso. Inoltre, siccome le operazioni di moltiplicazione e divisione che vengono eseguite sono per un multiplo di due si può far uso dell’operazione di shifting.
Implementazione Soluzione Hardware

## Slide 12
Strumenti

## Slide 13
Per i loro requisiti, gli algoritmi per sistemi real-time sono spesso implementati utilizzando hardware appositi. Tra i vari strumenti hardware utilizzabili si distinguono le schede FPGA che permettono il parallelismo ed hanno una grande potenza computazionale. La scheda utilizzata è PYNQ-Z2, una scheda di sviluppo FPGA realizzata da Xilinx.
Scheda FPGA

## Slide 14
Sono due tools forniti da Xilinx. XILINX SDK è utilizzato per la creazione di applicazioni embedded su microprocessori Xilinx. VIVADO DESIGN SUITE è un prodotto software prodotto dall’azienda Xilinx per la sintesi e l'analisi dei progetti di linguaggio di descrizione hardware.
XILINX SDK E VIVADO DESIGN SUITE

## Slide 15
Risultati

## Slide 16
La funzione esponenziale approssimata si è rivelata decisamente più veloce della funzione esponenziale precisa, seppur con un minimo margine di errore.
Velocità e precisione

## Slide 17
Per eseguire il calcolo approssimato della funzione esponenziale sono state utilizzate quattro LUTs, ed undici registri di tipo
FLIP-FLOPs.
Utilizzo delle risorse

## Slide 18
Quando la frequenza è pari a 100𝑀𝐻𝑧, la potenza dinamica dissipata è pari a:
𝑃𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 = 0.001W
Dunque la potenza utilizzata dal circuito è uguale all’1%; si deduce che ciò che dispende più potenza è il clock che utilizza il 50% della potenza dinamica.
Potenza

## Slide 19
In conclusione

## Slide 20
La funzione approssimata presentata con dei piccoli miglioramenti per quanto riguarda l’accuratezza, risulta essere un punto di partenza per ulteriori sviluppi futuri al fine di rendere il calcolo dei matching pixels quanto più efficiente possibile.
In conclusione

## Slide 21
Grazie per l’attenzione!